## Slide 1: Practica de varĂ @ AMD
Colibaba Rareș-Andrei

## Slide 2: PROGRES
Prima zi: metodele de modelare
Ziua 2: Task vs. Funcție, generalizarea modulelor
Zilele 3-6: ALU cu afișaj pe 7 segmente
Ziua 7: RAM cu afișaj
Ziua 8: Componentele microprocesorului
Ziua 9+: Arhitectura MIPS
Concluzii & viitor

## Slide 4: Metodele de modelare

## Slide 5: Ziua 1
Designul modulelor:
  Dataflow
    Folosind assign
    Leagă aproape direct ieșirile de intrări
    „Black box”
  Comportamental
    Imită comportamentul modulului în ansamblu
  Structural
    Concretizează toate componentele logice interne fiecărui modul

## Slide 6: TAsK vs. Funcție

## Slide 7: Ziua 2
Task vs. funcție
Ambele sunt folosite în simulare, însă:
  Taskurile pot avea decalaje cu wait și ocupă timp în simulare
  Funcțiile au un singur parametru pentru rezultat și sunt procesate instantaneu în simulare
Parametrizarea modulelor
Eficiență în scrierea și reutilizarea codului Verilog
Funcția $clog2(), pentru stabilirea numărului de biți necesari reprezentării datelor

## Slide 8: ALU pe 7 segment display
Unul dintre cele 4 caractere e folosit pentru semnalul de overflow (8), operație inexistentă („E”) sau rezultatul comparațiilor („Z” sau 0, în funcție de caz)
Debug: valorile registrelor ALU sunt afișate printr-o selecție MUX controlată prin butoane

## Slide 9
Arhitectura MIPS

## Slide 10: RAM și ROM

## Slide 11: Implementarea MIPS

## Slide 12: Operații implementate
R-Type (diferă func)
ADD: 100000
SUB: 100010
AND: 100100
OR: 100101
I-Type (diferă opcode)
  ADDI: 001000
  SW: 000100
  LW: 000101

## Slide 13: Concluzii & viitor
Afișaj mai dinamic și input mai interactiv
Implementarea propriei specificații pentru 7SD (alfabet & simboluri)
  4 biți pentru reprezentarea cifrelor, literelor și simbolurilor speciale + 1 bit dedicat pentru punct
Afișarea cuvintelor folosind instrucțiuni din RAM
  Funcție în ROM pentru pipeline-ul de citire și afișare a cuvintelor
  Citirea cuvintelor din RAM, pe maxim 16x4 biți, cu marcaj de încheiere
Întreruperi
Output: DisplayPort/HDMI?
De îmbunătățit & înțeles mai bine
Tehnici de pipeline multiciclu
Eficientizarea implementării pe placă
Comentarea codului scris
Integrarea rețelelor neuronale

## Slide 14: FINAL :)
Practica de varĂ @ AMD
Colibaba Rareș-Andrei
iulie 2024